BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Evacid

Felhasználási javaslat:	lúggal semlegesítve anionos felületaktív anyagként elterjedten alkalmazható széles koncentráció és viszkozitás tartományú folyékony mosószerekben, mosogató-szerekben, mosóporokban.

A gyártó cég neve:	PERTOQUIMICA ESPAŇOLA, S.A.

Cím:	28042 Madrid Spanyolország

Campo de las Naciones. Adva. del Partenón, 12.

# Telefon:	+34-91-337-97-77

# Telefax:	+34-91-337-97-66V

Vészhelyzeti telefon: +34-956-58-22

PETRESA. San Roque (Cádiz) üzemegység, Spanyolország

A forgalmazó cég neve:	EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény lineáris alkilbenzol-szulfonsavat és kénsavat tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lineáris alkilbenzol-szulfonsav | min. 96 % | 85536-14-7 | 287-494-3 | C, Xn | R 22-35 |
| Kénsav | max 1,5 % | 7664-93-9- | 231-639-5 | C | R 35 |

3.	Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	C	Maró

Xn	Ártalmas

R mondatok:	R 22	Lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket tartósan bő vízzel le kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. Tünetek: vörösség, fájdalom, súlyosabb esetben: bőrégések, hólyagok.

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Orvosi ellátás szükséges. Tünetek: égő érzés, köhögés, nehéz légzés, légszomj, torokfájás.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösség, fájdalom, súlyosabb esetben: mély égések, látás elvesztése.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Ne hánytassuk. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Tűzveszélyességi osztály:	D (Mérsékelten tűzveszélyes)

Tűzben éghető. 204 (C fölött bomlik. Tűz esetén mérgező, irritáló füst/gáz keletkezik pl.: szénoxidok, kénoxidok, kénhidrogén.

Tűz esetén használható oltóanyagok: a környezetben lévõ tűz esetében: minden tűzoltó anyag használható pl.: hab, széndioxid, tűzoltópor, víz, homok.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A készítményt homokkal, földdel fel kell itatni, a maradékot mésszel, szódabikarbónával óvatosan semlegesíteni kell. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk megfelelő védőeszközt (védőruha, védőkesztyű, szem/arcvédő). Szellőztetésről gondoskodni kell.

Csatornába, felszíni-, élővízbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

A 40 (C feletti tárolási hőmérséklet növeli a készítmény maró hatását. Tárolás: rozsdamentes acélból készült tárolótartály, csővezeték ill. epoxi vagy poliésztergyantával bélelt lágyacél tárolóedényzet.

Tárolási hőmérséklet: 30-50 (C. A tartályokat közvetett módon fűteni 60 (C-os melegvizes csőtekerccsel vagy elektromos fűtőszalaggal lehet. A belső gőzfűtéses csőtekercs nem ajánlott, helyi túlhevülés alakulhat ki, ami színelváltozást okozhat. A sav szivattyúzására térfogatkiszorításos szivattyú ajánlott, a savval érintkező részek célszerűen rozsdamentes acélból legyenek.

Anyagmozgatás: 32 – 38 (C, elektromos csőfűtés és szigetelt csővezeték ajánlott. A külső köpeny hőmérséklete ne legyen lényegesen magasabb a készítmény belső hőmérsékleténél.

Tárolási nyomás: légköri nyomás.

A fejtéshez és a tároláshoz alkalmazandó anyagok és bevonatok:

tárolókocsik: rozsdamentes acél, szénacél béléssel (epoxigyanta, poliésztergyanta, üvegszállal erősített poliészter).

hordók: fémhordó, dupla rétegű polimeres betéttel.

átfejtés:

- csővezeték: rozsdamentes acél, PVC cső vagy üvegszál cső.

- tömlők: polietilén, teflon, butilkaucsukos vagy neoprénes béléssel.

- szivattyúk: rozsdamentes acél fogaskerék szivattyú.

- szelepek és szerelvények: rozsdamentes acél, pillangószelepek teflon béléssel és szeleptesttel.

Bázisoktól, oxidálószerektől elkülönítve tárolandó. Élelmiszertől, takarmánytól távol tartandó, és együtt nem szállítható.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: saválló és a készítmény által át nem járható védőruha, saválló védőkesztyű, szem/arcvédő. Zárt helyen történő munkavégzés esetén zárt rendszerű légzőkészülék használandó.

Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos.

Különleges előírások: zárt térben való munkavégzés esetén a levegő összetételét folyamatosan ellenőrizni kell, kellő szellőzést kell biztosítani.

AK (kénsav): 1 mg/m3. CK (kénsav): 1 mg/m3. Maró hatású anyag. Felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat.

Az lineáris alkilbenzol-szulfonsav és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	barna színű, viszkózus folyadék

Illata:	szúrós

Sűrűség (25 (C), g/cm3:	1,053

Vízoldhatóság:	vízben oldódik

Dermedéspont:	- 12 (C

- Stabilitás és reakciókészség**

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Égés közben bomlik gázképződés közben. Reagál bázisokkal, oxidáló szerekkel, karbonátokkal és karbidokkal. A készítmény tartalmazhat szabad kéntrioxidot, ami vízzel való hígítás hatására- kénsav képződése közben- hőt fejleszt.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

# Lineáris alkilbenzol-szulfonsav: LD50 (patkány, orális): 1350-1470 mg/kg (módszer OECD 401). LD50 (nyúl, bőrön át): nagyon irritáló (módszer OECD 405).

Kénsav: belégzés: erősen irritálja a nyálkahártyát, légzőszerveket. Bőr: irritáció, felmaródás, égési sérülés. Szem: erős irritáció, súlyosabb esetben felmaródás, vakság.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

# Lineáris alkilbenzol-szulfonsav: LC50 (gerincesek): 5-15 ppm/96 óra. EC50 (Daphnia): 5,9 ppm/24 óra. IC10 (Pseudomonas Putida): 51 ppm/16 óra. Már kis koncentrációban is káros a környezetre. Égés, bomlás során irritáló, maró gázok képződnek. Talajra ömlése azonnali károsodást okozhat.

# Kénsav: levegő: köd formájában terjed. Vizek/talaj: jó oldhatóság, gyors terjedés.

Mérgező a vízi élőlényekre. LC50 (hal): 1,2 mg/l/96 óra. Talajvízbe, vizekbe, csatornába nem juthat. Hígítás és semlegesítés nélkül nem lehet a szennyvízbe ill. tárolóba juttatni, először semlegesíteni kell pl.: mészhidráttal.

# A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR jelölés köteles.

UN 2586 FOLYÉKONY ALKIL-ARIL-SZULFONSAV, (dodecilbenzol-szulfonsav), 8. III.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

684/2004 EK rendelet

- Egyéb**

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

Xn	Ártalmas

R mondatok az alapanyagokra:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

Xn	Ártalmas

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 21.