BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 EK rendelet alapján

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1	A készítmény neve: 	CAOSEPT kézfertőtlenítő gél

Rendeltetése:   fertőtlenítő hatású kéztisztító gél

1.2.	Gyártó:	Caola Alfa Kozmetikai Zrt.

H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Tel.: 36/1-464-9300

Fax: 36/1-464-9381

www.caola-alfa.hu

1.3.	Forgalmazó:    Caola Alfa Kozmetikai Zrt.

H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Sürgősségi ETTSZ  telefonszám: 06-80-201-199

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A  rendelkezésre álló adatok alapján a vegyi anyagok koncentrációját is figyelembe véve a készítmény  alkohol tartalma miatt  kevésbé tűzveszélyes kategóriába tartozik.

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

A készítmény az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza:

| Megnevezés | CAS szám | EINECS szám | Koncentráció tartomány m/m% | Osztályozás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Veszély-jel | R-mondat |
| Etilalkohol | 64-17-5 | 200-578-6 | >50 | F+ | R11-20-21-22-36-37-38-40 |
| Trietanolamin | 102-71-6 | 203-049-8 | >0,5< 1,0 | Xi | R36-38 |
| Ethylhexyl Glycerin | 70445-33-9 | 408-080-2 | >0,1<0,5 | Xn | R20-41-52/53 |
| Alkyldimethylbenzylammonium Chloride , Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride | 68391-01-5 85409-23-0 | 269-919-4 287-090-7 | <0,2 | C,N | R21/22 -34-50 |

Az R mondatok teljes szövege a 16. pontban részletezve található.

Összetevők jelölése a címkén: szerves oldószer, antimikróbás hatóanyag, gélképző, illat, szinezék, Benzyl Benzoate, Citronellol, Geraniol,Hydroxycitronellal Isoeugenol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonen, Linalool

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános intézkedések:	A készítménnyel történő véletlenszerű baleset esetén keresse fel orvosát.

Belélegezve:		 Nem releváns

Bőrrel érintkezve:	Folyó  vízzel alaposan mossa le a szennyezett bőrfelületet.

Szemmel érintkezve:		Alaposan  mossa ki a szemet vízzel, tartós panaszok esetén   forduljon szakorvoshoz.

Lenyeléskor: 	Mossa ki a szájüreget. Igyon meg 1-2 pohár vizet és keresse fel orvosát

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzveszélyességi besorolás:		Kevésbé tűzveszélyes.

Alkalmazható oltószer:		Minden forgalomban lévő oltószer alkalmazható

Nem alkalmazható oltószer:		Nincs adat

A termékből vagy égéstermékeiből

származó különleges  veszély: 	Nincs adat

Tűzoltók számára előírt különleges

védőfelszerelés:  			Nincs különleges előírás

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: 	Kerülje az anyag szemmel való érintkezését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Hígítatlan állapotban ne engedje csatornába, talajvízbe és természetes vizekbe jutni.

Szennyezés mentesítés módja: Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, Kieselgél)  vagy

textiliával fel kell itatni. A felitatott anyagot az előírásoknak

megfelelően kell kezelni,

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Biztonságos kezelés módja: 	   Kerülni kell a szembe jutást.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Gyújtóforrástól távol tartandó

Betartandó tárolási szabályok: 	   Közvetlen hősugárzástól óvni

Együttárolási utasítás: 	   Nincs különleges előírás

További raktározási előírás:              A  tárolóedény  megfelelően zárva tartandó

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Expozíciós határérték:

A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai: a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve:

| Megnevezés | Képlet | CAS-szám | AK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 | Jellemző tulajdonság/hivatkozás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etilalkohol | CH3CH2 OH | 64-17-5 | 1900 | 7600 | - | . | IV |

a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK

b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK

Légzésvédelem:	 nem alkalmazott

Bőrvédelem:                 nem szükséges

Általános előírás:         kerülni kell a szemmel  való érintkezést.

Környezeti expozíció korlátozása: nem alkalmazott

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső megjelenés:			enyhén opálos, buborékos gél

Szín:					halványzöld

Szag:					jellegzetes

pH érték (kocentrált)			6,5 – 7,5

Sűrűség 20 C0-on (g/cm3):		0,880 + 0,010

Oldhatóság vízben:		     	minden arányban elegyedik

Bomlási hőmérséklet(C0):		nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás: 			előírás szerinti használat estén nincs bomlás

Kerülendő körülmények:	hő- és gyujtóforrás

Veszélyes bomlástermékek: 	rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik veszélyes bomlástermék

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános megjegyzés: a termékre vonatkozó semmiféle adat nem ismeretes.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Viselkedés a szennyvízben:            A szennyvízcsatornában lévő kis koncentrációjú anyag nem gyakorol káros hatást a talajra és a környezetre.

Biológiai lebonthatóság: 	nincs adat.

Általános megjegyzés:			Ökológiai adatok a teljes termékre vonatkoztatva nem állnak 					rendelkezésre

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladék kulcs (EWC-kód): 		07 06 99

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A szállítási előírások

UN-szám: UN 1993

Helyes szállítási megnevezés: Gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. (etil-alkoholt és Alkildimetilbenzilammónium-kloridot tartalmaz)

Csomagolási csoport: II

Osztályozási kód: F1

Bárca: 3

LQ kód: LQ4

EQ kód: E2

Szállítási kategória: 2

Alagútkorlátozási kód: D/E

Környezetre veszélyes anyag: valószínűleg igen

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény enyhén tűzveszélyes (R10)

A felhasználásra vonatkozó mondatok:

R-mondatok:		R10: Kevésbé tűzveszélyes

R36  Szemizgató hatású

S-mondatok:                S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S13:Élelmiszertől, italtól  és takarmánytól távol tartandó

S16:Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás

S25: Kerülni kell a szembejutást

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

Figyelembevett magyar jogszabályok:

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól

- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 1907/2006/EK rendelet REACH

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott R-mondatok teljes szövege:

R11      Tűzveszélyes

R20	Belélegezve ártalmas

R21	Bőrrel érintkezve ártalmas

R22	Lenyelve ártalmas

R34	Égési sérülést okoz

R36      Szemizgató hatású

R37	Izgatja a légutakat

R38	Bőrizgató hatású

R40      A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított

R41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Egyéb:

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak garantálását.